## Slide 1: Содержание тяжёлых металлов и мышьяка в тканях гидробионтов в условиях техногенного воздействия
Т. В. Злотникова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»
Абакан, 2022

## Slide 2: Материал и методы исследования
Рисунок 1. Космоснимок территории.

## Slide 3: Материал и методы исследования
Подготовленные биоматериалы замораживали в морозильной камере и в замороженном виде передавали на анализ в испытательную лабораторию ООО «Аналитик» (г. Абакан).
Валовое содержание элементов определялось в соответствии с методиками:
Pb, Cd, Zn, Cu, Co, Fe, Mn определяли атомно-абсорбционным методом в соответствии с ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов;
Ni, Cr в соответствии с МУ 01-19/47-11 Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье;
Co – по ГОСТ Р 55484-2013;
Mn – по ГОСТ Р 50683-94.
Hg в соответствии с МУК 4.1.1472-03 Атомно-абсорбционное определение массовой концентрации ртути в биоматериалах животного и растительного происхождения (пищевых продуктах, кормах и др.);
As в соответствии с ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка.
Организм / часть тела | оз. Большое | оз. Столбовое | оз. Орасттай
Daphnia magna (дафнии) / тотально | - | - | +
Glossiphonidae и Hirudinidae (пиявки) / тотально | + | + | -
Gammarus lacustris (бокоплавы) / тотально | + | + | -
Lymnaea stagnalis + Radix balthica (моллюски сем-ва прудовики) / тело без раковины | + | + | -
Paracorixa concinna concinna + Paracorixa armata (клопы-гребляки) /тотально | _ | _ | +
Carassius gibelio (=auratus) (карась серебряный) / печень | + | + | -
Perca fluviatilis (речной окунь) / печень | + | + | -
Таблица 1. Качественный состав проб

## Slide 4: Результаты исследования
Объект исслед-я | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Hg | Pb | Cd
Дафнии | 0 0,99 | 0 44,7 | 11 287 | 0 | 0 0,54 | 0 0,8 | 0 5,04 | 0 0,1 | 0 0,001 | 0 | 0,04 0,73
Пиявки | 0 7,75 | 2,15 121 | 27,3 142 | 0 | 0 | 0 551 | 12,7 71,7 | 0 0,84 | 0 0,004 | 0 22,6 | 0 1,59
Бокоплавы | 0 0,71 | 1,88 93,4 | 22,9 88,2 | 0 | 0 | 0 29,7 | 1,5 14,4 | 0 0,59 | 0 0,011 | 0 | 0 0,38
Моллюски | 0 2,22 | 7,68 66,2 | 27,2 177 | 0 18,0 | 0 1,06 | 0 4,44 | 2,65 12,0 | 0 0,58 | 0 0,006 | 0 | 0 27,5
Клопы-гребляки | 0 0,69 | 2,9 10,2 | 34,5 88,6 | 0 | 0 | 0,92 4,84 | 9,7 21,8 | 0 0,04 | 0 | 0 | 0,15 0,29
Печень карася серебряного | 0 7,75 | 0,36 23,5 | 25 125 | 0 26,5 | 0 2,06 | 0 28 | 8,57 236 | 0 0,06 | 0 0,02 | 0 | 0 1,59
Печень речного окуня | 0 7,77 | 0 13,9 | 29 66 | 0 | 0 1,15 | 0 28,3 | 12,9 71,6 | 0 0,01 | 0 0,03 | 0 | 0 1,61
Таблица 2. Минимальное (числитель)и максимальное (знаменатель) содержание химических элементов в отдельных пробах (мг/кг)

## Slide 5: Результаты исследования
Chart: 
| август | сентябрь | май | июнь | август | сентябрь | май | июнь | июль | август | сентябрь | 2018 год | 2019 год | 2021 год
As | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cd | 0.19 | 0.12 | 0 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.145 | 0 | 0 | 0.783 | 0.16
Hg | 0 | 0 | 0.0207 | 0.0023 | 0.0043 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cr | 1 | 0.43 | 0 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
Ni | 2.06 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| август | сентябрь | май | июнь | август | сентябрь | май | июнь | июль | август | сентябрь | 2018 год | 2019 год | 2021 год
Fe | 128 | 34.07 | 41.23 | 24.35 | 59.35 | 41.25 | 63 | 103 | 71 | 39 | 46
Zn | 28.63 | 13.23 | 51.34 | 235.76 | 19.61 | 22.31 | 18.55 | 22.44 | 17.87 | 15.8 | 10.68
Chart: 
| август | сентябрь | май | июнь | август | сентябрь | май | июнь | июль | август | сентябрь | 2018 год | 2019 год | 2021 год
Cu | 3.86 | 1.54 | 7.37 | 2.64 | 9.8 | 10.11 | 8.39 | 3.9 | 0.66 | 0 | 0
Co | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mn | 7.41 | 1.59 | 4.44 | 6.49 | 4.03 | 3.85 | 3.73 | 16.32 | 2.96 | 1.17 | 1.12
Рисунок 2. Содержание токсикантов (мг/кг) в печени карася серебряного в озере Большое

## Slide 6: Результаты исследования
Chart: 
| сентябрь | сентябрь | май | июнь | сентябрь | 2018 год | 2019 год | 2021 год
As | 0.34 | 0.2 | 0.06 | 0.84 | 0.42
Cd | 0.29 | 1.49 | 0 | 0 | 0.37
Hg | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| сентябрь | сентябрь | май | июнь | август | сентябрь | 2018 год | 2019 год | 2021 год
Pb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.61
Cr | 0.89 | 7.56 | 1.14 | 2.61 | 0 | 0.52
Zn | 29.4 | 69.27 | 29.78 | 23.76 | 27.74 | 12.45
Cu | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 551.91
Fe | 39.91 | 33.27 | 80.25 | 142.38 | 80.52 | 50.74
Mn | 3.23 | 53.26 | 2.15 | 19.63 | 120.85 | 3.2
Рисунок 3. Содержание токсикантов (мг/кг) в теле пиявок в озере Большое

## Slide 7: Результаты исследования
Chart: 
| август | сентябрь | август | сентябрь | май | июнь | август | сентябрь | 2018 год | 2019 год | 2021 год
As | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.58 | 0.26 | 0.29 | 0.18
Cd | 0.45 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0.28
Hg | 0 | 0 | 0.0061 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| август | сентябрь | август | сентябрь | май | июнь | август | сентябрь | 2018 год | 2019 год | 2021 год
Cr | 0.71 | 2.22 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.72 | 0
Cu | 1.67 | 1.87 | 4.44 | 1.52 | 0 | 0 | 0.87 | 0
Ni | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| август | сентябрь | август | сентябрь | май | июнь | август | сентябрь | 2018 год | 2019 год | 2021 год
Zn | 11.57 | 11.99 | 8.53 | 5.55 | 9.78 | 2.65 | 7.8 | 4.33
Fe | 64.23 | 61.36 | 60.36 | 41.27 | 121.15 | 33.9 | 70.58 | 30.59
Co | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рисунок 4. Содержание токсикантов (мг/кг) в теле моллюсков в озере Большое